冰糖风味甘蔗糖水溶液编制说明

辽宁龙泽糖业有限公司

冰糖风味甘蔗糖水溶液编制说明

一、企业名称、标准名称、标准编号

企业名称：辽宁龙泽糖业有限公司

标准名称: 冰糖风味甘蔗糖水溶液

标准编号： Q/LZTY 0001S-2022

二、制定标准的目的和意义：

本标准适用于以白砂糖、绵白糖或原糖为主要原料，经过溶解、过滤、调配、调香、灌装主要工艺加工而成的冰糖风味甘蔗糖水溶液。

“冰糖风味甘蔗糖水溶液”是一种广泛应用于食品、饲料工业的甜味剂，它是以白砂糖、绵白糖或原糖为原料，经加工而成的蔗糖水溶液。本产品可代替蔗糖适用于糕点、饮料、罐头、冷饮及饲料加工等行业，可明显降低生产成本，减少能耗。

目前国内尚无该种产品的食品安全国家标准、地方标准等文本。为了适应市场需求、保证产品质量，本公司特制定该产品的企业标准，用来规范本公司产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存的管理。本企业标准也可以作为上级部门定期质量监督检验的技术依据、为流通提供贸易依据和为用户提供检验交货依据。

三、编制过程：

冰糖风味甘蔗糖水溶液标准起草小组从2021年12月接到起草任务开始标准起草工作，小组成员对国内外相关标准进行收集、整理、分析研究，并对生产企业、检验机构、监管部门进行调研，同时听取专家及各方代表意见，学习研究《食品安全法》、GB 13104《食品安全国家标准 食糖》、QB/T 4093《液态糖》、卫生部《食品安全企业标准备案办法》等相关法律法规及GB 14881 食品安全国家标准、行业标准，于2022年3月形成初稿，完成标准初稿后，起草单位多次开会征求相关人员的意见，形成标准征求意见稿。书面征求了检验机构、监管部门、生产加工企业的意见。根据意见和建议，对标准初稿进行修改和补充，2022年4月完成标准起草工作。

# 四、企业标准比较情况说明

| 项 目 | 企业标准 Q/LZTY 0001S-2021 | 国家标准 GB 13104、QB/T 4093行业标准 GB2760 | 与国家相关性标准比较 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色泽 | 褐色，无明显黑渣和杂质 | 无 | 无 |
| 滋味和气味 | 无臭、甜味温和、香气醇厚、无异味 | 无臭、甜味温和、无异味 | 等同于国家行业 QB/T4093标准 |
| 组织状态 | 呈透明清亮液体 | 呈透明清亮液体 | 等同于国家行业 QB/T4093标准 |
| 杂质 | 无肉眼可见杂质 | 无肉眼可见杂质 | 等同于国家行业 QB/T4093标准 |
| 总糖（蔗糖分+还原糖分）/%≥ | 98.5 | 无 | 无 |
| 干物质（固形物）含量/% ≥ | 65 | 65 | 等同于国家行业 QB/T4093标准 |
| PH | 5.0～6.5 | 5.0～6.5 | 等同于国家行业 QB/T4093标准 |
| 二氧化硫/（g/kg）≤ | 0.1 | 0.1 | 等同于国家GB2760标准 |
| 总砷（以As计）/（mg/kg）≤ | 0.5 | 0.5 | 等同于国家GB 13104标准 |
| 铅（以Pb计）（mg/kg）≤ | 0.45 | 0.5 | 严于国家GB13104标准 |
| 螨 | 不得检出 | 不得检出 | 等同于国家GB13104标准 |

五、严于国家标准的指标说明

5.1铅含量

GB 13104-2014 《食品安全国家标准 食糖》中规定“铅含量≤0.5mg/kg”，本标准规定“铅含量≤0.45mg/kg”，严于国家标准的规定。

六、原料标准

6.1白砂糖

符合GB/T1445-2018全部规定要求。

6.2白砂糖

符合GB/T317-2018全部规定要求。

6.3原糖

符合GB/T 15108-2017全部规定要求。

6.4香精

应符合SN/T 2360.22-2009的要求

七、适用的食品及分类

冰糖风味甘蔗糖水溶液类别为食糖。