关于营口昌合新材料有限公司年产5700吨再生塑料颗粒迁建项目环境影响报告表

的批复

营口昌合新材料有限公司：

你公司报送的《营口昌合新材料有限公司年产5700吨再生塑料颗粒迁建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经我局审查，现就该“报告表”批复如下：

一、营口昌合新材料有限公司项目位于中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区永远角路20号（原地上企业为营口市劲牛汽保设备有限公司），依托原营口市劲牛汽保设备有限公司2#厂房及附属工程，建设3条水冷塑料再生造粒生产线及1条风冷塑料再生造粒生产线，合计4条塑料再生造粒生产线，投产后具备年产5700吨再生塑料颗粒的生产能力。项目总投资40万元，其中环保投资11万元。项目厂区占地面积6319平方米，不涉及土建。

二、在全面落实“报告表”提出的各项环保措施和环境风险防范措施的前提下，我局同意你公司按照“报告表”所列建设项目的地点、性质、规模、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

三、在项目设计、建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

1.落实大气污染防治措施。热熔、挤出废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，经集气罩收集后（收集效率90%），引入“布袋除尘器+活性炭吸附装置”处理，处理达标后通过15m高排气筒排放；颗粒物、非甲烷总烃排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求。

根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），项目生产过程中要加强对无组织排放废气的控制监管，减少无组织废气的排放。

2.本项目雨污排水依托厂内现有雨水管网及污水管网。厂内现有雨污排水系统采取“清污分流、雨污分流”原则设计。厂区雨水经收集后排入市政雨水管网，本项目仅排放生活污水，经化粪池处理后通过市政管网最终进入营口市西部污水处理厂。污染物排放浓度须满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度限值要求。

3.优先选用低噪声设备并合理布局，对产生高噪声的设备采取减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

4.严格落实各类固体废物分类收集和处置措施。本项目一般固体废物主要为废布袋、废过滤网、除尘器收集尘和职工产生的生活垃圾等。废布袋、废过滤网及除尘器收集尘分类收集后袋装，放于一般固废暂存处，定期外售；生活垃圾由环卫部门清运。废机油、废机油桶及废活性炭属于危险废物，暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处理。

一般工业固体废物收集、储存、转运须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，危险废物收集、暂存和转运须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。

5.严格落实“报告表”要求的地下水及土壤污染防治工作，对不同区域采取相应的分区防渗处置措施。

6.按照相关规定设置规范的污染物排放口，设立相应的标志牌；废气、废水排放口按照监测技术规范要求设置永久性的监测采样口。

7.严格落实“报告表”提出的环境监测计划。按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）等制定监测计划，废气、废水、噪声等监测数据须存档备案，一旦出现超标排放或环境中本项目特征因子异常现象，你公司应立即停止生产并进行整改，确保稳定达标排放或妥善解决环境超标问题后，方可恢复生产。

8.加强环境风险防范和应急管理。你公司应按照相关规定，做好项目环境应急的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

四、建设单位要认真落实本“报告表”确定的有关环保措施，确保项目实施后污染物达标排放。各项污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成投产。

本项目生产及经营性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施等发生重大变更时，须另行办理环评审批手续。建设单位在环评申报过程中如有瞒报、虚报等情形，则承担由此产生的一切责任。

五、项目竣工后，你公司应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入运行。

六、请中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区生态环境分局负责本项目建设期和运行期的环境保护监督检查工作，并按相关规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区

管理委员会行政审批局

2024年4月11日