关于辽宁科维检验检测有限公司

实验室建设项目

环境影响报告表的批复

辽宁科维检验检测有限公司：

你公司报送的《辽宁科维检验检测有限公司实验室建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区管理委员会行政审批局审查，现就该“报告表”批复如下：

- 项目位于营口市中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区青花大街西75号，占地面积7200m2,建筑面积4531m2（部分建筑依托现有），总投资1000万元，其中环保投资20万元。项目建成后主要从事对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、振动、固体废物、土壤和水系沉积物、生活饮用水、公共场所、室内空气等检测服务，年承接环境监测项目10000个，实验次数100000次。

二、在全面落实“报告表”提出的各项环保措施和环境风险防范措施的前提下，我局同意你公司按照“报告表”所列建设项目的地点、性质、规模、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

三、在项目设计、建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

1.加强施工期环境保护工作，采取切实可行的措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水及固体废物对周围环境的影响。

2.落实大气污染防治措施。（1）微生物实验在带有过滤器的生物安全柜内进行，其余实验废气经操作工位设置的负压通风橱收集后经二级活性炭吸附处理，处理后经17m高排气筒有组织排放。硫酸雾、氯化氢、氟化物、氮氧化物、甲醇、非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，氨气排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值要求。

（2）食堂产生的油烟经静电式油烟净化器处理后引至楼顶排放；油烟排放须满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中表2标准限值要求。

严格管理，通过封闭实验室门窗、加强管理等措施，减少无组织废气的排放，确保硫酸雾、氯化氢、氟化物、氮氧化物、甲醇、非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，氨气无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准限值要求，挥发性有机物无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内特别排放限值要求。

3.按照“清污分流”原则建设排水系统。实验区废水经自建一体化污水处理设施处理后，与经隔油器处理的食堂废水、纯水制备尾水和生活污水一同排入化粪池，由市政污水管网排入营口市西部污水处理厂处理处理，废水排放口CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、磷酸盐（以P计）排放浓度须满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2排入污水处理厂最高允许排放浓度限值要求，pH值、动植物油须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求。

4.优先选用低噪声设备并合理布局，对产生高噪声的设备采取减振等降噪措施，确保西侧、东侧、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求。

5.严格落实各类固体废物分类收集和处置措施。一般工业固废包括纯水制备废滤芯、废实验器皿和一般废包装物，其中纯水制备废滤芯由厂家更换收回利用，废实验器皿和一般废包装物由环卫部门统一清运处理。危险废物包括实验废液、过期试剂药品、废实验药品包装物、废活性炭，危险废物均按照类别分区域暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门定期清运。

一般工业固体废物收集、储存、转运须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，危险废物收集、暂存和转运须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。

6.严格落实“报告表”要求的地下水及土壤污染防治工作，对不同区域采取相应的分区防渗处置措施。

7.按照相关规定设置规范的污染物排放口，设立相应的标志牌；废气、废水排放口按照监测技术规范要求设置永久性的监测采样口。

8.严格落实“报告表”提出的环境监测计划。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定监测计划，废气、废水、噪声等监测数据须存档备案，一旦出现超标排放或环境中本项目特征因子异常现象，你公司应立即停止生产并进行整改，确保稳定达标排放或妥善解决环境超标问题后，方可恢复生产。

四、建设单位要认真落实本报告表确定的有关环保措施，确保项目实施后污染物达标排放。各项污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成投产。

本项目生产及经营性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施等发生重大变更时，须另行办理环评审批手续。建设单位在环评申报过程中如有瞒报、虚报等情形，则承担由此产生的一切责任。

五、项目竣工后，你公司应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入运行。

六、请中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区生态环境分局负责本项目建设期和运行期的环境保护监督检查工作，并按相关规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区

管理委员会行政审批局

2024年3月11日